Część nr 1

Skaner do digitalizacji zasobu - wymagania wymienione w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ).

Ilość –1 sztuka.

| Lp. | Nazwa parametru | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Format skanowanych dokumentów | Od A8 do A3 |  |
|  | Ilość układów optycznych | Trzy – możliwość skanowania w trybie duplex + flatbed |  |
|  | Prędkość skanowania [podawana dla dokumentów A4 przy rozdzielczości 200dpi w trybie monochromatycznym] | 90 stron na minutę 180 obrazów na minutę |  |
|  | Zakresy rozdzielczość | 50-600 dpi |  |
|  | Automatyczny podajnik dokumentów | min. 200 arkuszy |  |
|  | Interfejsy | SCSI, USB |  |
|  | Zalecany obciążenie dzienne podawane przez producenta | Co najmniej 15 000 dokumentów dziennie |  |
|  | Zakres gramatury skanowanych dokumentów | 31-205 g/m2 |  |
|  | Maksymalna wspierana przez skaner długość dokumentów | Min. 304 mm |  |
|  | Współpraca z aplikacjami | Dołączone driver’s TWAIN i ISIS |  |
|  | Czujniki podwójnych pobrań dokumentów | Co najmniej jeden czujnik ultradźwiękowy |  |
|  | Inteligenta detekcja podwójnych pobrań | Pomijanie zdefiniowanych wcześniej formatów połączonych z dokumentami |  |
|  | Aplikacja do odczytu kodów kreskowych | Wymagana |  |
|  | Ergonomia | Obracana o 180o głowica ADF |  |
|  | Korekcja obrazu i czyszczenie dokumentów z powstałych szumów | Wymagana dołączona aplikacja |  |
|  | Inne funkcje | Automatyczne zarządzanie wiązkami dokumentów wraz z tworzeniem podfolderów, |  |
|  | Gwarancja | 12 miesięcy |  |
|  | Oświadczenie I | Oświadczenie od producenta, że dostarczone urządzenie będzie fabrycznie nowe i będzie wyprodukowane nie później niż 6 miesięcy przed dostawą. |  |
|  | Oświadczenie II | Oświadczenie od producenta że czynności serwisowe w ramach projektu będą świadczone przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego na terenie RP. |  |

Proponowany producent sprzętu (podać nazwę producenta):

Proponowany model sprzętu (podać kod produktu):