Załącznik nr 1 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Część nr 1

Drukarka laserowa kolorowa  - wymagania wymienione w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ).

Ilość –5 sztuk.

| Lp. | Nazwa parametru | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Technologia | ECOSYS Laser Color |  |
|  | Prędkość pracy | Nie mniej niż 35 stron na minutę w czerni i w kolorze |  |
|  | Czas wydruku pierwszej strony | Nie więcej niż 8 sekund w czerni oraz 9 sekund w kolorze |  |
|  | Czas nagrzewania | Nie więcej niż 60 sekund po włączeniu zasilania |  |
|  | Rozdzielczość | 600 x 600 dpi Multi-Bit - 9600 x 600 dpi |  |
|  | Max. obciążenie miesięczne | Nie mniej niż 150000 ston A4 |  |
|  | Max. średnie obciążenie miesięczne | Nie mniej niż 20000 stron A4 |  |
|  | Zużycie energii | Drukowanie: Nie więcej niż 608W |  |
|  |  | Czuwanie: Nie więcej niż 91W |  |
|  |  | Tryb uśpienia: Nie więcej niż 10 W |  |
|  | Hałas (ISO7779/ ISO9296) | Drukowanie:Nie więcej niż 55dB (A) |  |
|  |  | Czuwanie: Nie więcej niż 36dB(A) |  |
|  | Wymiary | Nie więcej niż 345 mm x 518 mm x 512 mm |  |
|  | Waga | Nie więcej niż 35 kg |  |
|  | Zasilanie | AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz |  |
|  | Procesor | PowerPC 750 / 733 MHz |  |
|  | Pamięć | Nie mniej niż 256MB |  |
|  |  | Możliwość rozszerzenia do 1280MB |  |
|  | Emulacja | PCL6, PCL5e, PostScript3, XPS Direct print, PDF Direct print, Automatic Emulation Switching |  |
|  | Czcionki | 93 skalowalne dla PCL, 136 skalowalne dla PostScript, 8 dla Windows Vista, 1 bitmapowa, 45 barkodów (EAN8, EAN13, EAN128) 1 barkod (PDF-417) |  |
|  | Pojemność wejściowa | Podajnik wielofunkcyjny – 150 ark. A4-A6, 60-220 g/m2; Kaseta uniwersalna - 500 ark. A4–A6, 60–120 g/m2 |  |
|  |  | Maksymalna pojemność łącznie z opcjami: 2650 ark. |  |
|  | Duplex | Automatyczny |  |
|  | Pojemność wyjściowa | 500 stron z czujnikiem przepełnienia tacy |  |
|  | Max. format oryginału | A4 |  |
|  | Tonery | K 16000 stron A4 przy pokryciu 5% każdy CMY 12000 stron A4 przy pokryciu 5% każdy |  |
|  | Interfejsy | USB 2.0 (pełna szybkość) |  |
|  |  | FasEthernet (10/100BaseTX) |  |
|  |  | Opcjonalny slot bądź to na interfejs serwera wydruków bądź dysk twardy |  |
|  |  | Złącze dla opcjonalnej karty CompactFlash® |  |
|  |  | Złacze USB Host do obsługi zewnętrznych Pamięci USB |  |
|  | System operacyjny | Wszystkie aktualne systemy Microsoft WindowsTM, Mac OS X w wersji 10.2 lub wyższej, UNIX, LINUX |  |
|  | Standardy bezpieczeństwa | GS, TUV, CE, ISO9001, ISO14001 |  |
|  | Gwarancja | 36 miesięcy |  |

Proponowany producent sprzętu (podać nazwę producenta):

Proponowany model sprzętu (podać kod produktu):

Część nr 2

Oprogramowanie backupowe  - wymagania wymienione w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ).

Ilość –2 sztuki.

| Lp. | Nazwa parametru | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzina oprogramowania | BACKUP EXEC 2012 OPTION NDMP WIN PER SERVER BNDL STD LIC GOV BAND S BASIC 12 MONTHS |  |
|  | Kod producenta | O5VYWZF0-BI1GS |  |
|  | Wersja językowa | ENG |  |
|  | Typ licencji | Nowa licencja |  |
|  |  | Wersja rządowa |  |

Proponowany producent oprogramowania (podać nazwę producenta):

Proponowany model (podać kod produktu):