SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

# UPAMIĘTNIENIE ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH KPT. HENRYKA FLAME "BARTKA" W REJONIE WSI STARY GRODKÓW

# STARY GRODKÓW, OBSZAR GRODKÓW, WOJ. OPOLSKIE, POWIAT NYSKI, dz. nr. ewid. 91/7, obręb KOPICE

# Inwestor:	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ,

# KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI

# PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

# 02-675 WARSZAWA, UL. WOŁOWSKA 7

# Zakres Specyfikacji

- prace kamieniarskie i towarzyszące.

# Sporządził: inż. Krzysztof Szczepanek

Maj 2018

# 1. WSTĘP

# 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót wymienionych w p. 1.2., które zostaną wykonane w ramach: Upamiętnienia żołnierzy narodowych sił zbrojnych kpt. Henryka Flame "Bartka" w rejonie wsi Stary Grodków.

Stary Grodków, obszar Grodków, woj. Opolskie, powiat nyski, dz. Nr. Ewid. 91/7, obręb Kopice.

Inwestor: 	Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni

Przeciwko Narodowi	Polskiemu

02-675 Warszawa, ul. Wołowska 7

# 1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i należy ją stosować  w zlecaniu i wykonaniu niżej wymienionych robót:

- prace kamieniarskie i towarzyszące.

# 2. MATERIAŁY

beton B30 W8, beton beton B10, stal zbrojeniowa, elementy granitowe typu Kuru, Zimnik, Graniczna - bloki granitowe formatowane, rzeźbione i płomieniowane, elementy granitowe typu Wanga - bloki granitowe formatowane, rzeźbione i płomieniowane, bloki granitowe formatowane typu Strzegom, kotwy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej M10, szklane tafle gr. 10 cm oparte na silikonie płytowym minimum 3 mm, elementy stalowe, folia z nadrukami zatapiana wewnątrz szyb , kruszywo granitowe z grysem granitowym, geowłóknina

# 3. SPRZĘT

Łomy, młoty, wiadra, łopaty, taczki, siekierki, zagęszczarki, urządzenie wiertnicze, kielnie, poziomice, szczotki stalowe, pędzle, mieszadła do zapraw i klejów, rusztowania, betoniarki, spawarka elektryczna, walec statyczny.

W trakcie prowadzenia robót objętych niniejszą Szczegółową Specyfikacją Techniczną nie wystąpią wymagania specjalne co do stosowanego sprzętu technologicznego.

Obowiązują ustalenia zawarte w Specyfikacji Technicznej – część ogólna.

# 4. TRANSPORT

Samochód wywrotka, samochód ciężarowy, rozładunek ręczny i mechaniczny, transport ręczny, taczki.

W trakcie prowadzenia robót objętych niniejszą Szczegółową Specyfikacją Techniczną nie wystąpią wymagania specjalne co do stosowanych środków transportowych.

Obowiązują ustalenia zawarte w Specyfikacji Technicznej – część ogólna.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

1. Krzyż

- Wykop pod fundament.

- Podkłady betonowe na podłożu gruntowym.

- Wykonanie fundamentu.

- Montaż elementów stalowych ze stali Korten

- Montaż elementów granitowych typu Kuru, Zimnik, Graniczna, formatowanych, rzeźbionych i płomieniowanych wraz z płaskorzeźbą orła, ryngrafu i krzyża harcerskiego.

- Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi.

2. Mogiły

- Wykopy pod fundamenty.

- Wykopy przy użyciu świdra.

- Podkłady betonowe na podłożu gruntowym.

- Wykonanie fundamentów.

- Montaż płyt podkładu z czarnego granitu satynowanego o wymiarach 190 x 130 cm - 5 szt. i 190 x 132 cm - 1 szt. dla mogiły dużej.

- Montaż płyt podkładu z czarnego granitu satynowanego o wymiarach 190 x 95 cm - 14 szt. dla mogił małych.

- Montaż płyt podkładu z czarnego granitu satynowanego o wymiarach 120 x 240 cm - 2 szt. dla mogiły średniej.

- Montaż elementów granitowych typu Kuru, Zimnik, Graniczna, formatowanych, rzeźbionych i płomieniowanych dla mogił małych i dużej.

- Montaż elementów granitowych czerwono-brązowych typu Wanga, formatowanych, rzeźbionych i płomieniowanych dla mogiły średniej (miejsce odnalezienia przedmiotów osobistych).

- Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi.

3. Tablica informacyjna

- Wykopy pod fundamenty.

- Wykopy przy użyciu świdra.

- Podkłady betonowe na podłożu gruntowym.

- Wykonanie fundamentów.

- Montaż elementów granitowych typu Kuru, Zimnik z napisami wykonanymi w technice głębokiego piaskowania (3 do 5 mm) wypełnionymi żywicąepoksydową zabarwioną na czarno i z powierzchnią wykończoną w satynie.

- Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi.

4. Tablice szklane

- Wykopy pod fundamenty.

- Podkłady betonowe na podłożu gruntowym.

- Wykonanie fundamentów.

- Montaż tablic szklanych ze szkła bezpiecznego opartego na silikonie płytowym minimum 3mm z folią z nadrukami zatopioną wewnątrz szyb.

- Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi.

5. Barak

- Wykopy pod fundamenty.

- Podkłady betonowe na podłożu gruntowym.

- Wykonanie fundamentów.

- Wykonanie i montaż baraku z profili zimnogiętych ze stali SSAB Weathering tube 355.

- Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi.

5. Zagospodarowanie terenu i prace porządkowe.

- Wykonanie koryta pod kruszywo.

- Ustawienie obrzeża z listew plastikowych.

- Ułożenie maty ogrodniczej (geowłókniny).

- Ułożenie kruszywa granitowego z grysem granitowym z zagęszczeniem.

- Ustawienie ławki z granitu typu Strzegom 45 x 45 x200 cm.

- Uporządkowanie terenu.

W TRAKCIE REALIZACJI PRAC MOŻE WYSTĄPIĆ KONIECZNOŚĆ WYKONANIA DODATKOWYCH PRAC NIEUWZGLĘDNIONYCH W PROGRAMIE PRAC I W KOSZTORYSIE. WYKONANIE TAKICH PRAC MOŻE NASTĄPIĆ DOPIERO PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie prawidłowości (dokładności) wykonania nowych fundamentów, dokładności montażu elementów granitowych i stalowych.

# 7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót 
i wbudowanych materiałów. Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki umieszcza 
w księdze obmiarów. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem nakładczym.

Obmiar musi być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Dla robót zanikających wykonuje się go w czasie ich wykonywania, a dla robót zakrywanych – przed ich zakryciem.

Jednostki obmiarowe:

wykopy: m3

wykonanie podkładów betonowych na podłożu gruntowym: m2

wykonanie nowych fundamentów: m3

montaż elementów stalowych: kpl

montaż elementów granitowych: kpl

montaż baraku: kpl

# 8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiorów dokonuje Inspektor na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i kontroli z dokumentacją projektową.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Należy stosować się do zapisów zawartych w Specyfikacji Technicznej – część ogólna.

# 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wydawnictwo Verlag Dashofer. Warszawa 2006

PN-74/B-3000 	Cement Portlandzki.

PN-68/B-06250	Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 
i badania przy odbiorze.

PN-84/B-06251 	Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

BN-73/6736-01	Beton zwykły. Metody badań.

PN-71/B-10080 	Roboty ciesielskie warunki i badania przy odbiorze.

PN-B-11100:1960 	Materiały kamienne.

BN-67/8841-15	Elementy kamienne, wewnętrzne i zewnętrzne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.